Załącznik Nr 1

................, dnia .................... 2017 r.

FORMULARZ OFERTY

1.	Nazwa i adres WYKONAWCY

Nazwa:

Adres:

NIP:

REGON:

Nr rachunku bankowego:

2.	Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cena netto:	PLN,

podatek VAT:	PLN,

cena brutto:	PLN,

słownie brutto:	PLN.

- Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam, że opis przedmiotu zamówienia nie wymaga wyjaśnień.

- Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

- Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralna część oferty są:

-    kopia aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności  gospodarczej /kopia aktualnego wpisu do KRS

- 	oświadczenie

-    parafowany wzór umowy.

..................., dnia ..................		            ..………….………..…………

podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy

# Załącznik Nr 2

# OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę/usługę/ robotę budowlaną :

Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy:

1) 	posiada  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) 	posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie ;

3) 	dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) 	znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5)	nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy  Prawo zamówień publicznych

................................., dnia. ...............

……………………...…….......................................................

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania  
                                                                                                             Wykonawcy

# Załącznik Nr 3

Projekt Umowy sprzedaży  Nr 24/2017

zawarta w dniu ………….2017 r. w  Łodzi pomiędzy:

Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Lipowa 16 reprezentowanym

przez:

……………………………..…………   -   ………………..…………………………………………..

zwanego dalej Kupującym:

a:

…………………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez:

……………………………..…………   -   ……………………………………………………………..

zwanego dalej Sprzedawcą

§   1.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w związku z wyborem oferty Sprzedającego złożonej 
w zapytaniu ofertowym na dostawę: dwóch, sekwencyjnych poborników pyłu zawieszonego PM10, typ MicroPNS LVS 16, firmy Umwelttechnik MCZ GmbH.

§   2.

- Sprzedający sprzedaje Kupujący kupuje dwa, sekwencyjne poborniki pyłu zawieszonego PM10, typ MicroPNS LVS 16, firmy Umwelttechnik MCZ GmbH zgodnie  z ofertą z dnia  ………..2017 r.

- Wydanie przedmiotu sprzedaży określonego w ust. 1 nastąpi do dnia  30.11.2017 r.  w siedzibie Kupującego.

- W przypadku opóźnienia  w wydaniu przedmiotu umowy z przyczyn zawinionych przez Sprzedającego, Kupujący ma prawo obniżyć cenę, o której mowa w § 3 o 0,1% za każdy dzień opóźnienia, 
z zastrzeżeniem ust.4

- W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego nie będzie możliwe wydanie przedmiotu umowy do dnia 30.11.2017 r. Strony ustalą nowy termin.

§   3.

Kupujący zapłaci Sprzedającemu kwotę w wysokości ……………..zł (słownie złotych: ……………………………………………………)  przelewem na konto Sprzedającego w ciągu 21 dni od dnia doręczenia  przez Sprzedającego  faktury, z zastrzeżeniem § 2, ust. 3.

§   4.

W sprawach nieuregulowanych  w niniejszej umowie mają  odpowiednie zastosowanie  przepisy Kodeksu Cywilnego.

§   5

Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu zawartej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Kupującego

§   6.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§   7.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron umowy.

| Kupujący: | Sprzedający: |
| --- | --- |

# Załącznik Nr 4

| Lp. | Opis | Poborniki pyłu zawieszonego PM10 – 2 sztuki |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne | Producent: MCZ Umwelttechnik GmbH Nazwa i typ oferowanego urządzenia: MicroPNS LVS 16 Fabrycznie nowy z produkcji seryjnej, z roku 2017 |
| 2. | Standard produkcji | Certyfikat zgodności CE (załączyć do oferty) lub równoważny. |
| 3. | Przedmiot zamówienia | Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch, niskoprzepływowych sekwencyjnych poborników pyłu zawieszonego PM10 z obudową zewnętrzną, z dodatkowymi głowicami PM10 – 2 szt., wraz z uruchomieniem, demonstracją poprawności pracy i przeszkoleniem personelu. |
| 4. | Metoda pomiaru | Grawimetryczna, opisana w normie EN 12341: 2014: pobieranie próbek na filtry przy przepływie powietrza 2.3 m3/h. określenie masy pyłu przez ważenie filtra. |
| 5. | Separacja pyłu PM10 | Głowica separacji pyłu PM10, zgodna z wymaganiami normy EN 12341: 2014: umożliwiająca pobieranie strumienia objętości powietrza 2.3 m3/h. wykonana ze stali nierdzewnej lub stopów aluminium (proszę podać), przy czym wszystkie najważniejsze części głowicy wykonane ze stali nierdzewnej (dysze, wlot powietrza). otwory wlotowe do głowicy osłonięte przed opadami deszczu i śniegu. |
| 6. | Oprawki filtrów | umożliwiające stosowanie okrągłych filtrów o średnicy 47 mm. średnica dla filtracji pyłu 40 ÷ 41 mm. wykonane z materiałów obojętnych, wymienionych w pkt 4.1.4 normy EN 12341: 2014. oprawki powinny otwierać się bez użycia dodatkowych przyrządów. |
| 7. | Pompa | łopatkowa, bez szczotkowa o wydajności ponad 3 m3/h. bezobsługowa, zapewniająca czas bezawaryjnej pracy minimum 1 rok, przy założeniu obsługi serwisowej zgodnie z zaleceniami producenta pompy. ochrona przed przeciążeniem. kasowalny licznik godzin pracy pompy. |
| 8. | Natężenie przepływu powietrza | regulowane z kompensacją temperatury i ciśnienia. dokładność regulacji zgodnie z wymaganiami normy EN 12341: 2014. |
| 9. | Funkcjonalność urządzenia | brak podgrzewania sondy. system chłodzenia układu poboru próby (steath air). aktywny system chłodzenia filtrów po ekspozycji (temperatura przechowywania filtrów < 23oC). pomiar temperatury za filtrem. utrzymywanie różnicy temperatury zewnętrznej i na filtrze pracującym nie większej niż 5oC (przy średniej temp. powyżej 20oC). kasety/pojemniki na filtry zabezpieczające filtry w oprawkach przed przemieszczaniem, zabrudzeniem, zawierające minimum 16 oprawek filtrów. automatyczny, programowalny zmieniacz filtrów. system montażu filtrów powinien umożliwić zamontowanie opraw z filtrami w poborniku wraz z kasetą /pojemnikiem transportowym w taki sposób, aby możliwe było przygotowanie filtrów w laboratorium, umieszczenie ich w pojemniku/kasecie zabezpieczającym filtry przed działaniem warunków zewnętrznych, transport do miejsca pobierania oraz zamontowanie wraz z pojemnikiem/kasetą w poborniku bez konieczności wyjmowania filtrów z pojemnika/kasety. demontaż filtrów z pobornika powinien odbywać się wraz z kasetą/pojemnikiem transportowym umożliwiającym transport filtrów do laboratorium. kaseta/pojemnik na filtry musi umożliwiać bezpośrednią wzrokową kontrolę ilości wyeksponowanych filtrów (pojemnik musi być przeźroczysty). system montażu filtrów powinien umożliwić dokładanie filtrów do pojemnika/kasety z filtrami czystymi oraz odbieranie filtrów wyeksponowanych bez konieczności zatrzymania pracy pobornika (załączyć do oferty opis takiej czynności). |

| Lp. | Opis | Poborniki pyłu zawieszonego PM10 – 2 sztuki |
| --- | --- | --- |
| 10. | Oprogramowanie pobornika | Oprogramowanie musi umożliwiać rejestrację: daty i czasu rozpoczęcia/zakończenia pomiaru (rozdzielczość 1 minuta). przerwy pobierania pomiędzy poszczególnymi filtrami. warunków odniesienia (T, p) dla natężenia przepływu. danych w pamięci wewnętrznej oraz pamięci zewnętrznej (przenośnej) lub wydruk na lokalnej drukarce pobornika dla każdego filtra osobno, przynajmniej dla: czasu pobierania i objętości, przepływ, temperatura przechowywania filtrów wyeksponowanych, temperatura pracy filtra, data i godzina rozpoczęcia oraz zakończenia pomiaru, przepływ w warunkach roboczych i zaprogramowanych (T, p), możliwość zidentyfikowania kolejnych pomiarów. Oprogramowanie musi być w języku polskim. Nie dopuszcza się oprogramowania w innych językach. |
|  |  | Oprogramowanie musi umożliwiać transmisję danych pomiarowych z pamięci komputera przez RS/kartę pamięci/pendrive. Jeżeli konieczna jest dedykowana pamięć zewnętrzna (karta pamięci, pendrive), to minimum jedna na każde urządzenie oraz jeśli konieczne jest dedykowane urządzenie umożliwiające transmisję danych (czytnik) z pamięci pobornika do komputera przenośnego również jedno na każdy pobornik. |
|  |  | Ilość przechowywanych danych – minimum dla 1 roku. Odczyt danych z pamięci urządzenia nie może powodować ich wykasowania. Pobornik musi rejestrować wszelkie anomalie w pracy w osobnym pliku. |
|  |  | Urządzenie musi zapewniać ciągłą pracę tzn. zmiana/dołożenie filtrów nie może powodować zatrzymania pracy pobornika i utraty danych. Pobornik musi mieć możliwość programowania sekwencji pomiarowej w taki sposób aby czynność wymiany/dołożenia filtrów nie powodowała konieczności ponownego uruchomienia, bądź programowania pobornika. |
|  |  | Zarówno w okresie pomiędzy zmianami filtrów jak i w przypadku utraty zasilania urządzenie musi pamiętać wszystkie ustawienia i mierzone parametry, objętość przepuszczonego powietrza, czas pracy itd. Po wznowieniu zasilania, urządzenie musi podjąć automatycznie dalszą pracę. |
| 11. | Komunikacja | Wykonawca dostarczy i skonfiguruje samodzielnie system telemetryczny (obecnie używany Enviro DAC System) oraz system zdalnego sterowania. System telemetryczny musi umożliwiać minimum przekazywanie aktualnej temperatury, ciśnienia, aktualnego przepływ, ilości powietrza pobranego dla filtra, numer kolejny filtra. System zdalnej kontroli musi umożliwiać pełną kontrolę pracy pobornika na zasadzie zdalnego pulpitu (dostęp do wyświetlacza i klawiatury przez internet z dowolnego miejsca) |
| 12. | Kalibracja | Kalibracja wszystkich parametrów pobornika (temperatura wewnętrzna, zewnętrzna, za filtrem i w komorze filtrów napylonych, ciśnienie przepływ) musi odbywać się z poziomu wyświetlacza. |
| 13. | Test szczelności | Pobornik musi mieć możliwość wykonania testu szczelności całego układu pobierania próby od głowicy po pompę – z podaniem wyniku testu na wyświetlaczu pobornika. Załączyć do oferty opis metody sprawdzenia szczelności |
| 14. | Waga | Nie więcej niż 80 kg |
| 15. | Wyświetlacz | LCD w języku polskim |
| 16. | Wyposażenie dodatkowe i materiały eksploatacyjne | Dodatkowy zestaw 16 opraw (razem ma być dostarczone minimum 32 oprawy do filtrów na każdy pobornik). Dodatkowe pojemniki kasety/kasety dla każdego dostarczonego pobornika, zarówno dla filtrów przed jak i po ekspozycji. Ilość dostarczonych kaset/pojemników musi być wystarczająca aby nie było potrzeby przekładania opraw filtrów pomiędzy pojemnikami/kasetami w czasie wymiany filtrów w terenie. Szczelny, zamykany pojemnik (typu walizka z uchwytem) dla transportu 16 wyeksonowanych filtrów umieszczonych w pojemniku/kasecie, dla każdego dostarczonego pobornika osobno (umożliwiający przewożenie filtrów w załadowanej kasecie/pojemniku, w ustalonym, nieruchomym położeniu). Smar do głowicy w ilości wystarczającej na 2 letni okres pracy. |
| Lp. | Opis | Poborniki pyłu zawieszonego PM10 – 2 sztuki |
| 16. | Wyposażenie dodatkowe i materiały eksploatacyjne | 800 szt. kwarcowych filtrów, firmy Whatman, Nr kat. QM-Q 1851-047. Pobornik wyposażony w uchwyty na stałe przytwierdzone do obudowy, pozwalające na przenoszenie pobornika. Zestaw naprawczy pompy (łopatki, filtry) – 2 kpl. Wszystkie pozostałe materiały eksploatacyjne przewidziane przez producenta pobornika na okres 2 lat. |
| 17. | Dokumentacja | W dniu dostarczenia poborników Wykonawca przekaże Zamawiającemu następującą dokumentację: Pełną oryginalną dokumentację producenta z polskim tłumaczeniem, zawierającą instrukcję działania, obsługi (zapobiegawczej i naprawczej), konserwacji, rysunki, schematy. Cała dokumentacja dostarczona w formie drukowanej, oprawiona w sposób zapobiegający zniszczeniu oraz w formie elektronicznej w formacie *.pdf lub *.doc. Kartę gwarancyjną (od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu Zamówienia) wystawioną przez Wykonawcę w formie papierowej. |
| 18. | Gwarancja | Wykonawca udzieli na każde urządzenie będące przedmiotem Zamówienia 36 miesięcznej gwarancji liczonej od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu Zamówienia. Gwarancja zgodna z zaleceniami producenta. Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Wykonawca (robocizna i części zamienne). Naprawa gwarancyjna (serwis) w miejscu zainstalowania. Faktyczną datę naprawy gwarancyjnej Wykonawca poświadcza w karcie gwarancyjnej. Gwarancja nie obejmuje awarii urządzeń wynikających z użytkowania niezgodnego z zaleceniami producenta. Zamawiający wymaga aby pracownicy serwisujący porozumiewali się biegle w języku polskim w kontaktach z Zamawiającym. Wykonawca zapewni realizację świadczeń gwarancyjnych przez autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny. Przywrócenie zdolności pomiarowej urządzeń powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni od momentu pisemnego zgłoszenia wady (pocztą e-mail lub faxem). Powyżej tego okresu Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze. W okresie gwarancji pełna nieodpłatna obsługa serwisowa, zgodnie z zaleceniami producenta, z nieodpłatnym wykorzystaniem części zamiennych Wykonawcy. Przez okres gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu bezpłatnych telefonicznych konsultacji związanych z funkcjonalnością i eksploatacją dostarczonych urządzeń. |
| 19. | Szkolenie instalacyjne i jego zakres | Przeprowadzenie szkolenia instalacyjnego przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy po uruchomieniu urządzenia w miejscu wyznaczonym przez odbiorcę końcowego dla przynajmniej 2 osób – pracowników odbiorcy końcowego. Szkolenie musi zawierać przynajmniej: procedurę kalibracji, obsługę urządzenia np. procedurę zmiany filtrów, programowanie urządzenia, obsługę zapobiegawczą, rozpoznawanie awarii, konfiguracji dołączonego modemu, konserwacji urządzenia i inne zagadnienia zalecane przez producenta. Instalacja urządzenia musi być dokonana jako część programu szkolenia, aby umożliwić odbiorcom końcowym nabycie bezpośredniego doświadczenia w technikach instalacji. |

# Text boxes

Pieczęć Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy